## Slide 1: energetisches Quartierskonzept Jevenstedt - Alter Ortskern
Öffentliche Veranstaltung
05. Mai 2022

## Slide 2: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von energetischem Quartierskonzept und darauf aufbauendem Sanierungsmanagement
19:20 Energie-Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Was kann Jede/r tun - Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 3: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von energetischem Quartierskonzept und darauf aufbauendem Sanierungsmanagement
19:20 Energie-Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Was kann Jede/r tun - Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 4: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von energetischem Quartierskonzept und darauf aufbauendem Sanierungsmanagement
19:20 Energie-Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Was kann Jede/r tun - Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 5: Wärmewende Schleswig-Holstein
Der „menschengemachte“ Klimawandel ist real. Klimaschutz ist vordringlichste Aufgabe.
Schleswig-Holstein ist betroffen (Küstenschutz, …).
Internationalen Verträge & Abkommen sind einzuhalten (Pariser Klimaschutz-abkommen).
Förderziel des durchgeführten Quartierskonzepts: „Ziel der Bundesregierung ist es, den Kohlendioxid-Ausstoß im Gebäudebereich gegenüber 1990 bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu senken. Bis zum Jahr 2050 soll der Kohlendioxid-Ausstoß um 80 bis 95 Prozent vermindert werden. Diesen Klimaschutzzielen dient das Programm ‚Energetische Stadtsanierung‘ durch die Förderung integrierter Quartierskonzepte sowie eines Sanierungsmanagements. …“
Rahmen / Hintergrund der Arbeiten des Planerteams

## Slide 6: Wärmewende Schleswig-Holstein
Gesetzgebung in Schleswig-Holstein 1/2
Im Dezember 2021 ist das aktualisierte Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) in Schleswig-Holstein in Kraft getreten
Wichtige Elemente:
Verschärfte Klimaschutzziele
  - 65 % Treibhausgasemissionen bis 2030
  - 88 % Treibhausgasemissionen bis 2040
  Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045
Vorgaben zum Ausbau von PV-Anlagen
  PV-Anlagen-Pflicht über Parkplätzen von mehr als 100 Stellplätzen
  PV-Anlagen-Pflicht bei Neubau oder Renovierung von mehr als 10 % der Dachfläche von Nichtwohngebäuden (z.B. öff. Liegenschaften)
Quelle: EWKG-SH: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/klimaschutz/energiewendeKlimaschutzgesetz.html

## Slide 7: Wärmewende Schleswig-Holstein
Gesetzgebung in Schleswig-Holstein 2/2
Aktualisierte Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) in Schleswig-Holstein
Wichtige Elemente (Fortsetzung):
Nutzungspflicht von erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung
  Beim Heizungsaustausch in Gebäuden, die älter als 2009 sind müssen ab dem 01. Juli 2022 mindestens 15% erneuerbare Wärme genutzt werden
Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärme- und Kältepläne

## Slide 8: Das Quartier

## Slide 9: Motivation Energiepreise
Effiziente Häuser sparen Energie und Kosten:
Quelle: https://www.depi.de/p/Brennstoffkosten-in-Deutschland-Marz-2022-tTpXC9rdPy3z79zwb2KCYv

## Slide 10: Schritt 1: energetischer Ist-Zustand
Recherche und Aufnahme der notwendigen Daten für die Erstellung eines GIS-basierten Wärmeatlas für das Untersuchungsgebiet:
GIS-Daten, LoD1-Gebäudehöhenmodell
Gebäudetypen, Katasterdaten
Anlagen- & Verbrauchsdaten (Wärme, Öl, Gas, Pellets, Strom, …)
  Umfrage
  Verbrauchsdaten vom Netzbetreiber
  Daten der Schornsteinfeger (Heizungsanlagen)
  Klima-Navi
  …
Ergebnis: thematische Karten zu aktuellen Wärmedaten u. ä.
Quartierskonzepte: Vorgehensweise & Beteiligungsmöglichkeiten

## Slide 11: Schritt 2: Einsparmöglichkeiten
Maßnahmen identifizieren und bewerten:
oberste Geschossdecke dämmen
Kellerdecke dämmen
Außenwand (Kerndämmung)
Fenster
hydraulischer Abgleich
Hocheffizienzpumpen
Verbrauchsverhalten ändern
…
Muster-Sanierungsberatungen
Ergebnis: mögliche zukünftige Entwicklungen des Energieverbrauchs (Fokus Wärme)
Quartierskonzepte: Vorgehensweise & Beteiligungsmöglichkeiten

## Slide 12: Schritt 3: Bedarfsdeckung
Diskussion zukünftiger Erzeugungs- / Versorgungsmöglichkeiten:
Abwärme (z.B. aus Biogasanlagen),
Solarthermie,
Pellets oder Hackschnitzel,
Wärmepumpen,
Speicher,
Gas- / Ölkessel,
…
Berücksichtigung von Wärmespeichern und Wärmenetzen.
Ergebnis: Versorgungsoptionen (technisch, wirtschaftlich, klimabezogen, organisatorisch)
Quartierskonzepte: Vorgehensweise & Beteiligungsmöglichkeiten
Foto: https://www.vodafone.de/featured/digital-life/kaminfeuer-apps-eine-auswahl-und-infos-zum-streaming-auf-tv/

## Slide 13: Kommunikation
Lenkungsgruppe:
steuert den Arbeitsablauf
berät über wesentliche Weichenstellungen
Bürgermeister, Gemeindevertreter, Amt Jevenstedt, Klimaschutzmanagement der Klimaschutzagentur
öffentliche Veranstaltung:
Einführung
Einsparmöglichkeiten - konkret
Ergebnisse der Mustersanierungen
günstige und klimafreundliche Wärmeerzeugung

## Slide 14: Übergang Sanierungsmanagement
Aufgaben des Sanierungsmanagements:
Umsetzungsbegleitung Wärmeversorgung & Sanierung,
Beantragung Fördermittel,
Klärung Betreiberfrage Wärmenetz,
Abfrage potentielles Kundeninteresse,
Verstätigung Bürgerberatung,
etc.
Ergebnis: konkrete CO2-Einsparung durch umgesetzte Projekte
Der Kümmerer

## Slide 15: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von Quartierskonzept und Sanierungsmanagement
19:20 Energie-Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Was kann Jede/r tun - Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 16: Energetische Gebäudesanierung
Ziel: Maximierung der Förderung
  Hohe Wärmeschutzqualität erreichen
    Transmissionswärmeverluste minimieren
  Geringer Primärenergieverbrauch
    Erneuerbare Energien nutzen
  Diese beiden Kriterien sind entscheidend für die Gewährung der Zuschüsse nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)!
Im und am Gebäude
Quellen: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/waermedaemmung_fragen_und_antworten_web.pdf
https://heizung.de/waermepumpe/wissen/waermepumpe-mit-solarthermie-verschiedene-moeglichkeiten/

## Slide 17: Energetische Gebäudesanierung
Beratung nutzen
  Information
  BAFA-Energieberatung (iFSP)
  Konzept
  Förderung nutzen
    Informieren (z.B. 20% Zuschuss Wärmedämmung)
    Optimieren (Beratung, Angebote, Förderung,...)
    Anträge online
Im und am Gebäude
Quellen: https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/downloads/dhs/beg/

## Slide 18: Gebäudebestand
Spezifischer Wärmeverbrauch
Wärmeverluste und -Gewinne

## Slide 19: Wärmeversorgung …
… mit minimalem Primärenergie-Aufwand
Primärenergie
Endenergie
Wärmeverluste:
- Gebäudehülle,
- Lüftung,
- Heizungsanlage
Nutzenergie
Chart: CO2-Äquivalent-Emissionen, spezifisch in kg/kWh
| Strom (Bundesmix) | Kohle (Steinkohle/Koks) | Heizöl | Erdgas | Nahwärme BHKW | Solarwärme | Holzhackschnitzel | Holzpellets
CO2-Äquiv.-Emf. [kg/kWh] | 0.6 | 0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.146 | 0.07 | 0.025 | 0.025

## Slide 20: Sanierungsmöglichkeiten
Austausch alte Fenster gegen neue 3-fach Wärmeschutzverglasung
Dämmen der obersten Geschossdecke
Dämmen der Kehlbalkenlage (Spitzboden), Dachschräge?
Neue Dacheindeckung plus neue Dämmung Dachschräge
Neue Schrägdach-Dämmung plus neue Gauben, neue Dachflächenfenster
Dämmung Unterseite Kellerdecke
Außenwand: nachträgliche Kerndämmung des Luftspalts
Sinnvolle Maßnahmen ergreifen!

## Slide 21: Energetische Sanierung
Quelle: www.bauen.com, www.energie-fachberater.de
Dach

## Slide 22: Energetische Sanierung
Quelle http://www.deutsche-daemm.de
Außenwanddämmung (Bauphysik, Feuchte im Blick!)
Zweischaliges Mauerwerk: Luftschicht vorhanden?
Nachträgliche Kerndämmung z. B. mit speziellen, rieselfähigen Dämmkügelchen, wie etwa Hyperlite ID 35
  Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m²·K)
  Kosten ca. 30 €/m² je nach Dicke Luftspalt, Größe des Objekts, Beschaffenheit der Außenwand, Anfahrt
nachträgliche Kerndämmung

## Slide 23: Energetische Sanierung
Quelle http://www.deutsche-daemm.de , www.baulinks.de
Wärmeschutz
und
Behaglichkeitssteigerung (höhere Oberflächentemperatur!)
Fenster: Dreifach-Wärmeschutzverglasung

## Slide 24: Energetische Sanierung
Keller unbeheizt und ausreichend Deckenhöhe vorhanden?
Nachträgliche Dämmung der Kellerdecke:
Min. 8 cm Dämmung
Kosten ca. 35-50 €/m² je nach Dicke, Aufwand und Fläche
Kellerdecke

## Slide 25: Hydraulischer Abgleich
Quelle VDZev, http://vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/
Thermostatventile
Durchfluss am Heizkörper einstellbar Vorlauf und Rücklauf (Verschraubung)
Geregelte Umwälzpumpe
Richtige Dimensionierung Kessel
Witterungsgeführte und zeitgesteuerte Regelung
Rohrleitung, Armaturen, Speicher gedämmt
Richtiges Zusammenspiel von Heizung und Gebäude

## Slide 26: Kostenfreie Energieberatungen
Fördermodalitäten | Förderzuschüsse je bestehender und neuer Heizungstechnik |  | 
Fördermodalitäten | Individuell IST: Heizg. Erdgas  Erneuerbare | Individuell IST: Heizg. Heizöl  Erneuerbare | Zentral IST: Heizg. Erdgas  Wärmenetz Erneuerbare
Innovative Heizungstechnik mit erneuerbaren Energien | 35 % | 35 % | 35 %
Förderanreize BEG Sanierung Wohngebäude

## Slide 27: Kostenfreie Energieberatungen
Fördermodalitäten | Förderzuschüsse je bestehender und neuer Heizungstechnik |  | 
Fördermodalitäten | Individuell IST: Heizg. Erdgas  Erneuerbare | Individuell IST: Heizg. Heizöl  Erneuerbare | Zentral IST: Heizg. Erdgas  Wärmenetz Erneuerbare
Innovative Heizungstechnik mit erneuerbaren Energien | 35 % | 35 % | 35 %
Bonus Umrüstung Ölheizung Bonus Energieberatung, ISFP Bonus emissionsarmer Kessel |  - 5 %  - WP ¦ ü5 % Pellet | ü10 % 5 %  - WP ü5 % Pellet |  - 5 %  - Wärmenetz
Förderanreize BEG Sanierung Wohngebäude

## Slide 28: Kostenfreie Energieberatungen
Fördermodalitäten | Förderzuschüsse je bestehender und neuer Heizungstechnik |  | 
Fördermodalitäten | Individuell IST: Heizg. Erdgas  Erneuerbare | Individuell IST: Heizg. Heizöl  Erneuerbare | Zentral IST: Heizg. Erdgas  Wärmenetz Erneuerbare
Innovative Heizungstechnik mit erneuerbaren Energien | 35 % | 35 % | 35 %
Bonus Umrüstung Ölheizung Bonus Energieberatung, ISFP Bonus emissionsarmer Kessel |  - 5 %  - WP ¦ ü5 % Pellet | ü10 % 5 %  - WP ü5 % Pellet |  - 5 %  - Wärmenetz
Erneuerung Radiatoren, mit Vorlauftemp.TVL < 60 °C | ? Pellet max. 40 % WP | ? Pellet max. 40 % WP | ? max. 40 % kaltes Wärmenetz
Förderanreize BEG Sanierung Wohngebäude

## Slide 29: Kostenfreie Energieberatungen
Fördermodalitäten | Förderzuschüsse je bestehender und neuer Heizungstechnik |  | 
Fördermodalitäten | Individuell IST: Heizg. Erdgas  Erneuerbare | Individuell IST: Heizg. Heizöl  Erneuerbare | Zentral IST: Heizg. Erdgas  Wärmenetz Erneuerbare
Innovative Heizungstechnik mit erneuerbaren Energien | 35 % | 35 % | 35 %
Bonus Umrüstung Ölheizung Bonus Energieberatung, ISFP Bonus emissionsarmer Kessel |  - 5 %  - WP ¦ ü5 % Pellet | ü10 % 5 %  - WP ü5 % Pellet |  - 5 %  - Wärmenetz
Erneuerung Radiatoren, mit Vorlauftemp.TVL < 60 °C | ? Pellet max. 40 % WP | ? Pellet max. 40 % WP | ? max. 40 % kaltes Wärmenetz
Heizungsoptimierung: hydraulischer Abgleich, Speicher, Warmwasser, etc.) | 20 % | 20 % | 20 %
Förderanreize BEG Sanierung Wohngebäude

## Slide 30: Kostenfreie Energieberatungen
Fördermodalitäten | Förderzuschüsse je bestehender und neuer Heizungstechnik |  | 
Fördermodalitäten | Individuell IST: Heizg. Erdgas  Erneuerbare | Individuell IST: Heizg. Heizöl  Erneuerbare | Zentral IST: Heizg. Erdgas  Wärmenetz Erneuerbare
Innovative Heizungstechnik mit erneuerbaren Energien | 35 % | 35 % | 35 %
Bonus Umrüstung Ölheizung Bonus Energieberatung, ISFP Bonus emissionsarmer Kessel |  - 5 %  - WP ¦ ü5 % Pellet | ü10 % 5 %  - WP ü5 % Pellet |  - 5 %  - Wärmenetz
Erneuerung Radiatoren, mit Vorlauftemp.TVL < 60 °C | ? Pellet max. 40 % WP | ? Pellet max. 40 % WP | ? max. 40 % kaltes Wärmenetz
Heizungsoptimierung: hydraulischer Abgleich, Speicher, Warmwasser, etc.) | 20 % | 20 % | 20 %
Energieberatung | 80 % | 80 % | 80 %
Fachplanung, Baubegleitung | 50 % | 50 % | 50 %
Förderanreize BEG Sanierung Wohngebäude

## Slide 31: Kostenfreie Energieberatungen
Förderanreize BEG Sanierung Wohn- und Nichtwohngebäude
Quelle: https://produkte.zehnder-systems.de/de/produkt/zehnder-nova-neo; https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_infoblatt_foerderfaehige_kosten.pdf?__blob=publicationFile&v=15
Umstellung auf Wärmepumpen: Auch hier hohe Zuschüsse für Umrüstung auf Niedertemperatur-Heizkörper (Förderung über BEG, EM, Heizungstechnik)
Vorteile der Heizkörper-Umrüstung:
  Durch angepasste Bauart geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und / oder Niedertemperatursystem
  Geräuscharme, integrierte Lüfter mit einfach bedienbarer Drei-Stufen-Regelung für deutlich kürzere Aufheizphase und mehr Leistung und damit mehr Komfort und Behaglichkeit
    Hohe BEG-Förderung: Bei Umstieg auf Erneuerbare Energien von z. B. Heizöl: bis zu 50 %

## Slide 32: KfW-Effizienzhaus
Quelle: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Bundesförderung-für-effiziente-Gebäude-Wohngebäude-Kredit-(261-262)/
KfW-Effizienzhaus-Niveau | Tilgungszuschuss | Betrag je WE
(EH) | in % je WE | in EURO
EH-40 | 45 % (120 T€) | 54.000
EH-40, EE-Klasse | 50 % (150 T€) | 75.000
EH-55 | 40 % (120 T€) | 48.000
EH-55, EE-Klasse | 45 % (150 T€) | 67.500
EH-70 | 35 % (120 T€) | 42.000
EH-70, EE-Klasse | 40 % (150 T€) | 60.000
EH-80 | 30 % (120 T€) | 36.000
EH-80, EE-Klasse | 35 % (150 T€) | 52.500
EH-100 | 27,5 % (120 T€) | 33.000
EH-100, EE-Klasse | 32,5 % (150 T€) | 48.750
Einzelmaßnahmen (Wärmedämmung, Lüftung, sommerlicher Wärmeschutz,) | 20 % (60 T€) | 12.000
Mit einem Sanierungs­fahrplan erhalten Sie 5 % Extra-Tilgungs­zuschuss!
Tilgungszuschuss je erreichter Energieeffizienz

## Slide 33: Mustersanierungsberatungen
Begehung und Beratung vor Ort im Freien
Aufnahme der Bauteilflächen
Fragen, Wünsche, Lösungsvorschläge
Energiebilanzierung
Förderung / Wirtschaftlichkeit
Dachsanierung
Wohngebäude I

## Slide 34: Mustersanierungsberatungen
Varianten der energetischen Gebäudesanierung:
Neue Dacheindeckung mit erhöhter Dämmung, Gauben-Fenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
Hydraulischer Abgleich, neue Thermostatventile, Pumpen, Rohrisolierung
Wohngebäude I
Notes: Fazit: Energetische Sanierung lohnt sich!
Kommunikation ggü. Gebäudeeigentümern wichtig!

## Slide 35: Mustersanierungsberatungen
Begehung und Beratung vor Ort im Freien
Aufnahme der Bauteilflächen
Fragen, Wünsche, Lösungsvorschläge
Energiebilanzierung
Förderung / Wirtschaftlichkeit
Neue Fenster
Ersatz Heizkessel (Öl) durch Holzpelletkessel oder ggf. anbinden an klimafreundliche, zentrale Nahwärme
Hydraulischer Abgleich
Wohngebäude II

## Slide 36: Mustersanierungsberatungen
Wohngebäude II
Varianten der energetischen Gebäudesanierung:
Ersatz Heizöl- durch Holzpelletkessel, hydraul. Abgl.
Austausch der unsanierten Fenster durch dreifach wärmeschutzverglaste Fenster
Innendämmung der Außenwand (bei Komplettmoder-nisierung)

## Slide 37: Öffentliche Liegenschaften
Beispiel Schule (Altbau)
Dämmung oberste Geschossdecke / neue Dacheindeckung
Prüfen: nachträgliche Kerndämmung Luftspalt
Details: Belüftung kalter Dachraum abstellen
Hydraulischen Abgleich überprüfen
Wärmeerzeugung ersetzen, da abgängig (1996); ggf. anbinden an klimafreundliche, zentrale Nahwärme
Solaranlagen auf großen Süddachflächen installieren!

## Slide 38: Energetische Sanierung …
Energiekosten sparen
Komfortgewinn (Behaglichkeit Winter wie Sommer, Akustik, Beleuchtung etc.)
Mängel beheben und Verbinden mit ohnehin notwendigen Instandsetzungsarbeiten
Wertsteigerung der Immobilie
Klima- und Umweltschutz
Energieunabhängigkeit
… umfassend betrachten

## Slide 39: Energetische Gebäudesanierung
Ziel:
  Ob mit klimafreundlicher Nahwärme oder
  Mit individueller Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien
  Weitestgehende KLIMANEUTRALITÄT bis 2045
  Energie Einsparen (Wärmeschutz, Dämmung,... )
  Auch mal verzichten (Autofahrt, 19°C statt 21°C, Duschen statt Baden,...)
  Effizient nutzen (Optimierte Regelung, effiziente Pumpen, LED,...)
  Restbedarf erneuerbar decken (Solarenergie, Biomasse,...)
Klimaschutz auch über den Gartenzaun hinweg - was Jede/r Tun Kann
Quellen: CO2-Fußabdruck, UBA-Rechner, Link: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
https://www.klimaschutzregion-flensburg.de/seite/431992/zu-hause.html

## Slide 40: Entwicklung heizenergiebedarf
Gebäudesanierung
Der Heizenergiebedarf beinhaltet auch den Wärmebedarf für warmes Wasser.
Ausgangsbasis für 2050 ist eine allgemeine, jährliche Sanierungsrate im Gebäudebestand von 1 %.
Für eine engagierte, klimafreundliche Sanierung im Bestand wird szenarienhaft auch mit einer Rate von 2 % p. a. gerechnet.

## Slide 41: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von Quartierskonzept und Sanierungsmanagement
19:20 Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 42: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von Quartierskonzept und Sanierungsmanagement
19:20 Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 43: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von Quartierskonzept und Sanierungsmanagement
19:20 Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Wärme-Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 44: Zentrale Wärmeversorgung
Welche Vorteile bietet Nahwärme?
regional
preisstabil
zukunftsfähig
flexibel
klimafreundlich
zuverlässig
bequem

## Slide 45: Zentrale Wärmeversorgung
Wärmenetz allgemeinbildende Schule
Trassenlänge | 225 m
Anschlussdichte | 3,0 MWh/(m∙a)
Anschlussnehmer | 4
Wohngebäude | 0
Nichtwohngebäude | 4

## Slide 46: Zentrale Wärmeversorgung
Wärmenetz allgemeinbildende Schule inkl. Kita „Bunte Arche“
Trassenlänge | 421 m
Anschlussdichte | 1,8 MWh/(m∙a)
Anschlussnehmer | 5
Wohngebäude | 0
Nichtwohngebäude | 5

## Slide 47: Zentrale Wärmeversorgung
Wärmenetz Großverbraucher (> 65 MWh/a)
Trassenlänge | 2.390 m
Anschlussdichte | 0,9 MWh/(m∙a)
Anschlussnehmer | 14
Wohngebäude | 6
Nichtwohngebäude | 8

## Slide 48: Zentrale Wärmeversorgung
Wärmenetz Gesamtquartier
Trassenlänge | 12.352 m
Anschlussdichte | 0,9 MWh/(m∙a)
Anschlussnehmer | 314
Wohngebäude | 281
Nichtwohngebäude | 33

## Slide 49: Zentrale Wärmeversorgung
Vorhandene Wärme der lokalen Biogasanlagen in Jevenstedt
  Biogas-Wärme wird mittels mobiler Wärmetransportcontainer, die an den Biogasanlagen „aufgeladen“ werden, zur Heizzentrale des Wärmenetzes transportiert und dort wieder „entladen“
Vorhandene Hackschnitzel aus der Region (z. B. Lohnunternehmen)
Vorhandene Freiflächen zum Betrieb naturverträglicher Solarthermie-Anlagen
Versorgungssicherheit durch Spitzenlastkessel
Quartiersspezifische Optionen gemäß Quartierskonzept

## Slide 50: Zentrale Wärmeversorgung
Biogasanlagen - Standorte
Bildquelle: PCM Energy GmbH

## Slide 51: Zentrale Wärmeversorgung
„Containerwärme“ jetzt schlüsselfertig
Bildquelle: PCM Energy GmbH

## Slide 52: Zentrale Wärmeversorgung
Holzkessel + Erdgaskessel für Lastspitzen / als Reserve
Solarthermie + Holzkessel + Erdgaskessel für Lastspitzen / als Reserve
Biogas-Wärme + Holzkessel + Erdgaskessel für Lastspitzen / als Reserve
Die Anteile an erneuerbaren Energien (Biomasse, Solar) liegen jeweils zwischen 84% und 96%
Gegenüber den derzeitigen CO2-Emissionen können diese um bis zu 80% verringert werden.
Die Investitionen liegen für die Vorhaben zwischen 700.000 und 21 Mio. Euro Netto.
Die Förderung liegt dabei zwischen 10 und 40%, je nach Variante und Verfügbarkeit der Förderprogramme.
Drei Versorgungsvarianten

## Slide 53: Zentrale Wärmeversorgung
Wirtschaftlichkeit (Kostenstand Ø 2021 und März 2022)
Es wurde hier zunächst eine Anschlussquote an das Wärmenetz von 100 % angesetzt.
Die daraus resultierenden Wärmegestehungskosten liegen – je nach betrachteter Variante und Ausbaustufe zwischen 145 und 255 Euro/MWh bzw. 14,5 bis 25,5 ct/kWh – netto
Und einer Anschlussquote von 100%!
Von besonderer Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit ist die Anschluss- quote!

## Slide 54: Zentrale Wärmeversorgung
Sensitivitätsanalyse Anschlussquote (Basis Kostenstand Ø 2021)

## Slide 55: Zentrale Wärmeversorgung
Sensitivitätsanalyse Anschlussquote (Basis Kostenstand Ø 2021)
Basis für Kostenvergleich 16,4 ct/kWh netto

## Slide 56: Dezentrale Versorgungsoptionen
Ökologischer und ökonomischer Vergleich mit Nahwärme
Es wurde hier bei der Nahwärme eine Anschlussquote an das Wärmenetz von 80 % angesetzt.
Chart: Vergleich dezentraler Heizungssysteme mit Nahwärme bei Wärmebedarf 13 MWh/a (brutto Kosten)
| Zentrale Versorgung Holzkessel + Erdgaskessel | dezentrale Versorgung Pelletheizung | dezentrale Versorgung Pelletheizung + Solarthermie | dezentrale Versorgung Erdgas- Brennwerttherme+ Solarthermie | dezentrale Versorgung Luftwärmepumpe | dezentrale Versorgung Luftwärmepumpe + Solarthermie
Investitionen / Fixkosten | 1342.1558 | 1169.1726 | 1531.7959 | 839.189 | 701.5035 | 1064.1269
Grundpreis / Wartungskosten | 457.5545 | 400 | 450 | 505 | 295 | 345
Brennstoff-/Stromkosten | 894 | 757.9881 | 507.6948 | 676.3697 | 1336.1737 | 894.9592
Mehrkosten Strom + Brennstoff 2022 | 86 | 375.9253 | 251.7919 | 521.2479 | 178.2681 | 119.4026

## Slide 57: Dezentrale Versorgungsoptionen
Ökologischer und ökonomischer Vergleich mit Nahwärme
Es wurde hier bei der Nahwärme eine Anschlussquote an das Wärmenetz von 80 % angesetzt.
Chart: Vergleich dezentraler Heizungssysteme mit Nahwärme bei Wärmebedarf 13 MWh/a (brutto Kosten)
| Zentrale Versorgung Holzkessel + Erdgaskessel | dezentrale Versorgung Pelletheizung | dezentrale Versorgung Pelletheizung + Solarthermie | dezentrale Versorgung Erdgas- Brennwerttherme+ Solarthermie | dezentrale Versorgung Luftwärmepumpe | dezentrale Versorgung Luftwärmepumpe + Solarthermie
Investitionen / Fixkosten | 1342.1558 | 1169.1726 | 1531.7959 | 839.189 | 701.5035 | 1064.1269
Grundpreis / Wartungskosten | 457.5545 | 400 | 450 | 505 | 295 | 345
Brennstoff-/Stromkosten | 894 | 757.9881 | 507.6948 | 676.3697 | 1336.1737 | 894.9592
Mehrkosten Strom + Brennstoff 2022 | 86 | 375.9253 | 251.7919 | 521.2479 | 178.2681 | 119.4026
CO2-Emissionen | 0.91557 | 0.3836 | 0.36637 | 2.4893 | 1.5316 | 1.1353

## Slide 58: Betreibermodelle Wärmenetz
Modell | Vorteile | Nachteile
BGA-Betreiber | Schafft Interesse am Weiterbetrieb BGA nach Ende EEG-Förderung Wertschöpfung verbleibt in der Kommune | Motivation scheinbar begrenzt Know-how / Infrastruktur VA Offenheit für langfr. andere Erzeugung???
Genossenschaft | Wertschöpfung verbleibt in der Kommune Abnehmer als Miteigentümer | Know-how / Infrastruktur EVA Hohes Engagement vor Ort nötig
Zu gründendes kommunales EVU | Wertschöpfung verbleibt in der Kommune Auch Option Stromversorgung etc. Ggf. Betrieb Schwimmbad Ggf. Kommunalkreditkonditionen | Hoher organisatorischer Aufwand Lohnt sich die Infrastruktur???
EVU / Stadtwerke aus der Region | Wertschöpfung verbleibt in (größerer) Region Know-how / Infrastruktur EVA Ggf. Kommunalkreditkonditionen | Ggf. Interessenkonflikte Gasverkauf Erfahrung mit Wärmenetzen nicht bei allen regionalen Stadtwerken vorhanden Erfahrung mit allen reg. Erzeugungen???
Contractor | Know-how / Infrastruktur EVA Ggf. kostengünstiger Einkauf (Mengen!) Umfangreiche Erfahrungen Größte Angebotsvielfalt / Wettbewerb | Erfahrung mit allen reg. Erzeugungen??? Gewinnmarge fließt aus der Region ab
EVA = Erzeugung, Verteilung, Abrechnung |  | 

## Slide 59: Ausblick / Umsetzung
Fakt ist, die Schule braucht eine neue Heizung (1 Kessel defekt)
Um den Klimaschutzzielen gerecht zu werden, können fossile Lösungen jetzt keine Option mehr sein
Der Aufbau eines großen Wärmenetzes ist wirtschaftlich abhängig von einer hohen Anschlussquote
Bis zu einer ersten Wärmelieferung aus einem quartiersweiten Wärmenetzes vergehen realistisch noch 2 Jahre
Wärme aus regenerativen Wärmenetzes ist deutlich kostenstabiler als dezentrale Einzelanlagen
 Ihre Meinung im Rahmen der Fragebogenaktion ist wichtig für die weitere Umsetzung und die Größe des Wärmenetzes!

## Slide 60: Agenda
19:00 Begrüßung durch den Bürgermeister
19:10 Einführung: Inhalte und Ablauf von Quartierskonzept und Sanierungsmanagement
19:20 Einsparmöglichkeiten am eigenen Haus: Ergebnisse der Mustersanierungsberatungen
19:40 Fragen / Diskussion
20:00 Pause
20:30 zukünftige Versorgungsmöglichkeiten
20:50 Fragen / Diskussion
anschl. Erläuterung weiteres Vorgehen, Verabschiedung durch den Bürgermeister, bei Bedarf Raum für individuelle Rückfragen

## Slide 61: Diskussion
Habe ich Fragen zur Gebäudesanierung?
Was ist mein erster Eindruck von der Nahwärmeversorgung?
Welche Fragen habe ich noch?
Was ist mir bei der zukünftigen Wärmeversorgung wichtig?
Was benötige ich für meine spätere Entscheidung?
…
Mögliche Leitfragen
Grafik: https://www.flaticon.com/free-icons/meeting

## Slide 63: Zentrale Wärmeversorgung
Chart: Deckungsanteile an der Wärme
| Variante 1.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.4 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.2 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.3 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel
Solarthermie | 0 | 0.25254 | 0.25159 | 0 | 0.24532 | 0.25242 | 0 | 0 | 0.24783 | 0
KWK-Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27285 | 0 | 0 | 0.13134
Biomassekessel | 0.83797 | 0.60283 | 0.60364 | 0.86827 | 0.63619 | 0.62938 | 0.68879 | 0.85179 | 0.62802 | 0.78074
Erdgaskessel | 0.16203 | 0.14463 | 0.14477 | 0.13173 | 0.11849 | 0.1182 | 0.038349 | 0.14826 | 0.12411 | 0.087923
Holzkessel + Erdgaskessel für Lastspitzen / als Reserve
Solarthermie + Holzkessel + Erdgaskessel für Lastspitzen / als Reserve
Biogas-Wärme + Holzkessel + Erdgaskessel für Lastspitzen / als Reserve
Drei Versorgungsvarianten
Allgemeinbildende Schule
Allgemeinbildende Schule inkl. Kita
Gesamtquartier

## Slide 64: Zentrale Wärmeversorgung
CO2-Emissionsfaktor (BISKO-Standard)
Es wurde für Biogas-Wärme ein CO2-Emissionsfaktor von 0 g/kWh angesetzt, da die Wärme heute schon anfällt, aber bisher nicht genutzt wird.
Chart: CO2-Emissionsfaktor [g/kWhth]
| Variante 1.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.4 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.2 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.3 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel
Spezifischer CO2-Faktor | 77.7746 | 73.4279 | 73.4622 | 73.1745 | 69.7298 | 69.6534 | 42.5535 | 86.7676 | 79.7102 | 65.7543
Allgemeinbildende Schule
Allgemeinbildende Schule inkl. Kita
Gesamtquartier

## Slide 65: Zentrale Wärmeversorgung
Investitionskosten und KfW-Förderung (netto)
Chart: Investitionskosten und Förderung [T€]
| Variante 1.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.4 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel
Solarthermie | 497957.625 | 577673.25 | 530178.4125 | 632692.5
Hackschnitzelkessel | 228868.75 | 228868.75 | 228868.75 | 274010 | 274010 | 274010 | 274010
Erdgaskessel | 39325 | 39325 | 39325 | 39325 | 39325 | 39325 | 39325
Elektro- & Anlagentechnik | 68750 | 88550 | 88550 | 68750 | 88550 | 88550 | 68750
Bautechnik | 151800 | 151800 | 151800 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000
Förderung | -23815 | -159621.625 | -181362.25 | -37960 | -182554.1125 | -210512.5 | -37960
Wärmenetz | 229900 | 229900 | 229900 | 441100 | 441100 | 441100 | 441100
 | 0.695 | 1.077 | 1.135 | 0.95 | 1.356 | 1.43 | 0.95
Allgemeinbildende Schule
Allgemeinbildende Schule inkl. Kita

## Slide 66: Zentrale Wärmeversorgung
Investitionskosten und KfW-Förderung (netto)
Chart: Investitionskosten und Förderung [T€]
| Variante 4.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.2 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.3 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel
Solarthermie | 7917241.2
Hackschnitzelkessel | 1439487.5 | 1439487.5 | 1439487.5
Erdgaskessel | 467500 | 467500 | 467500
Elektro- & Anlagentechnik | 234300 | 267300 | 234300
Bautechnik | 1919500 | 1919500 | 1919500
Förderung | -1367470 | -3526717.6 | -1367470
Wärmenetz | 13587200 | 13587200 | 13587200
 | 16.281 | 22.072 | 16.281
Gesamtquartier

## Slide 67: Zentrale Wärmeversorgung
Chart: spez. Wärmekosten [€/MWh]
| Variante 1.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 1.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.2 (Dach-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.3 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 2.4 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.1 Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.2 (Freifläche-) Solarthermie + Biomasse + Erdgaskessel | Variante 4.3 Biogas-Wärme + Biomasse + Erdgaskessel
Kapitalkosten | 3.1205 | 10.0204 | 10.5595 | 7.4535 | 10.9747 | 11.6134 | 7.4535 | 7.3041 | 11.066 | 7.3041
Betrieb und Wartung | 5.4964 | 7.1777 | 7.3512 | 5.5949 | 7.2082 | 7.4138 | 7.0862 | 2.4012 | 3.6477 | 2.4012
Energiekosten | 5.0009 | 4.0733 | 4.0772 | 5.055 | 4.1346 | 4.1085 | 10.8349 | 5.7572 | 4.6522 | 6.1617
Mehrkosten Strom + Brennstoff 2022 | 0.89936 | 0.82334 | 0.82399 | 0.77364 | 0.71647 | 0.7153 | 0.26741 | 0.96644 | 0.83639 | 0.60024
spez. Wärmekosten (Kostenstand Ø Jahr 2021) | 13.6179 | 21.2714 | 21.9879 | 18.1034 | 22.3176 | 23.1356 | 25.3746 | 15.4626 | 19.3659 | 15.867
Wirtschaftlichkeit (Kostenstand Ø 2021 und März 2022)
Es wurde hier zunächst eine Anschlussquote an das Wärmenetz von 100 % angesetzt.
Allgemeinbildende Schule
Allgemeinbildende Schule inkl. Kita
Gesamtquartier